ПРОТОКОЛ

статических испытаний крана

| г. Москва | «__» ______________ 2018 год |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Председатель:

Члены комиссии:

Произвела статические испытания крана мостового электрического.

Испытания производятся с помощью контрольного груза

1 - Показатели, определяемые при работе крана под нагрузкой

| Контролируемый параметр | Нормативное значение, предельное отклонение | Средства измерения | Методика измерения | Фактическое значение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Статические испытания -прочность металлоконструкции и механизмов, отсутствие остаточных деформаций. (Если кран оборудован ограничителем грузоподъёмности, то его необходимо отключить на время проведения испытаний.) | Груз 1.25Q ном расчетный прогиб от нагрузки - 1/500 пролета Точность замеров -± 0,5мм. | отвес со струной | Кран устанавливается над опорами подкрановых путей, тележка располагается в середине пролета. Фиксируется положение нижнего пояса главной балки в середине пролета. Груз поднимается на высоту 100-200мм от пола, фиксируется положение нижнего пояса балки моста, груз остается подвешенным 10 минут, после чего груз опускается и фиксируется положение нижнего пояса. Проводится осмотр крана на предмет выявления повреждений металлоконструкции. В случае появления остаточных деформаций, трещин и других повреждений, испытания должны быть прекращены, выявлены и устранены причины. |  |  |
| 2. Динамические испытания (Если кран оборудован ограничителем грузоподъёмности, то допускается его отключить на время испытаний) | Груз 1,1 QH0M Работа без отказов и перегрева | Экспертная оценка | Визуально |  | Выполнено |
| 2.1. Механизм подъёма * (крановая тележка) | Отсутствие ненормативного шума, вибрации | а | U |  | Отсутствует |
| 2.1.1. Работа тормозов, путь торможения | Отсутствие просадки груза и надежное удержание при остановке, нагрев тормоза | Визуально | Определяется расстояние от места срабатывания концевого выключателя до полной остановки груза.? |  |  |
| 2.1.2. Скорость подъема груза |  | Рулетка Р50НЗК Секундомер С1-2а | Расчет по данным измерений | 0,12 | Соответствует |
| 2.2.Механизм передвижения крана 2.2.1. Работа тормозов, путь торможения, м | См. паспорт крана | визуально Рулетка Р5НЗК | Определяется расстояние от места срабатывания концевого выключателя до полной остановки крана. |  | • |
| 2.2.2. Скорость передвижения крана, м/с | " | Рулетка Р50НЗК Секундомер С1-2а | Расчет по данным измерений |  |  |
| 2.3.Механизм передвижения тележки |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Работа тормозов. Путь торможения, м | См. паспорт крана | Визуально Рулетка Р5НЗК | Определяется расстояние от места срабатывания концевого выключателя до полной остановки тележки |  |  |
| 2.3.2. Скорость передвижения тележки , м/с | 4С | Рулетка Р50НЗК Секундомер С1-2а | Расчет по данным измерений |  |  |
| Примечание -* В ходе данного этапа испытаниям не подвергается электрическая таль, если таковая является механизмом подъёма |

Выводы комиссии и рекомендации: Результаты испытаний удовлетворительные, остаточная деформация отсутствует.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: